西安康盛电子科技有限责任公司

射频同轴连接器规格书

●产品名称: BNC型射频同轴连接器

●规格型号：BNC-75JW6A 型

●依据标准: IEC 60169-8

MIL-C-39012

●生产单位: 西安康盛电子科技有限责任公司

西安康盛电子科技有限公司

一、BNC-75JW6A型主要性能指标

电气特性

特性阻抗：75Ω

使用频率范围：0～1GHz

额定电压：500V

绝缘电阻 ≥5000MΩ

接触电阻：内导体≤2.5mΩ

外导体≤1 mΩ

耐电压：750V

温度额定值:-60～+165℃

机械特性

机械寿命：500 次

二、材料及表面处理

内导体材料：黄铜/表面处理：镀金 厚度≥0.5μm

外壳材料：  黄铜/表面处理： 镀镍 厚度 3～5μm

绝缘材料 ： 聚四氟乙烯

其它金属材料: 镀镍 厚度 3μm

三、产品外形图